Холодильник первичный газовый

Холодильник первичный газовый (ХПГ) предназначен для первичного охлаждения неочищенного  коксового газа, поступающего из газосборников коксовых батарей.

Снижение температуры коксового газа до 24-25 (зимой до 20 (С), для ХПГ-3600, позволяет дополнительно удалить из него воду, нафталин и смолу. При этом упрощается конечное охлаждение коксового газа, сокращаются капитальные и эксплуатационные затраты в последующих этапах очистки газа.

Применяется ХПГ в химических цехах коксохимических предприятий

Климатическое исполнение и категория размещения аппарата VI, группа условий эксплуатации 5 по ГОСТ 15150-69.

Ветровая нагрузка соответствует VI району территории по скоростным напорам ветра.

| Обозначение холодильника | ХПГ-3600 | ХПГ-4100 |
| --- | --- | --- |
| Первичная температура охлаждения, (С | до 24-25 | до 30 |
| температура неочищенного коксового газа, поступающего из коксовых батарей газосборника, (С | 82 | 80 |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки, (С. | минус 27 | минус 23 |
| Номинальная производительность по газу при 0(С и 760 мм рт.ст, м(/ч | 31000 | 20000 |
| Количество подаваемых, м(/ч | технической воды 1290 | содового раствора 450 |
| Общая поверхность охлаждения, м( В том числе: | 3660 | 4110 |
|  | - нижней секции - средней секции - верхней секции | 1348 1156 1156 | Растворной зоны Водяной зоны | 1510 2600 |
| Площадь проходного сечения межтрубного газового пространства, м( | 2,64 | 2,0 |
| Площадь поперечного сечения труб одного хода, м( | 0,343 | 0,15 |
| Среда в аппарате: 1) в трубном пространстве 2) в межтрубном пространстве | 1) техническая вода 2) неочищенный коксовый газ | 1) Поглотительный содовый раствор и техническая вода 2) неочищенный коксовый газ |
|  | Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 ГГ | Коксовый газ - горючий газ, в смеси с воздухом –взрывоопасен Среда токсичная |
|  | Пожароопасность по ГОСТ 12.1.007-76 2 |
| Категория и группа среды по ГОСТ 12.1.011-78 | ПВ-Т1 |
| Температура среды, (С |
| 1) в трубном пространстве | технической воды: начальная 24-25 конечная 37 | Поглотительного раствора 61,3 -68,3 технической воды 25-37 |
| 2) в межтрубном пространстве коксового газа | 82-25 | 80-30 |
| Давление, МПа 1) в трубном пространстве 2) в межтрубном пространстве | 1) 0,6 2) 0,095 | 1) - Поглотительного раствора 0,6 - технической воды 0,6 2) коксового газа 0,095 |
| Температура стенки корпуса, (С | минимальная (отрицательная) максимальная расчетная | отсутвует 50 50 |
| Скорость коррозии, мм/г | ≤0,1 |
| Срок службы холодильника, не менее, лет | 15 |
| Группа изделия по ОСТ 26-291-94 | 5а |
| Количество смоло-водяной смеси для промывки, м(/ч | 25 |
| Масса холодильника в рабочем состоянии, кг | 230000 | 290000 |
| Масса холодильника, тонн | 117 | 146 |
| Основной материал: | корпуса | углеродистая сталь |
|  | трубы Ø48х1,6 | сталь12Х18Н10Т |
| Габаритные размеры, мм | 21767х4040х3370 | 27767х3740х3370 |

# Text boxes

Холодильники первичные газовые

ХПГ 3600

ХПГ 4100

Ввод газа Ду 1400